Pos.001	REDPUR Infrarotheizung Reflex, 360 W, 230 V

Von REDPUR GmbH

REDPUR Infrarotheizung Reflex (Spiegelheizung), 360 W, 230 V Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage. Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte möglich. Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesunde Wärmeverteilung im gesamten Raum. Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit Wandabstand nur 3,5 cm. Heizleiter mit über 400 einzelnen Filamenten, 2 selbständig rückstellende Sicherheitstemperaturbegrenzer in jedem Heizkörper integriert. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung über Raumtemperaturregler oder  Funk-Raumtemperaturregler (beide Sonderzubehör) möglich. 72 Monate Herstellergarantie.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, TÜV geprüfte Sicherheit, RoHS Konformität, IGEF geprüft

Halterung: verspannungsfreies, verdecktes REDPUR 2-Punkt Haltesystem mit Sicherungsautomatik

Montagehinweise:

Wenn eine Wandmontage aus Platzgründen ausgeschlossen ist, so kann man REDPUR-Heizelemente auch an der

Decke montieren. WICHTIG: Bei der Montage auf Beschattung achten (Gardinen, Möbel, usw. REDPUR Heizelemente

sind mit einem Netzstecker ausgestattet, mit dem sie an eine 230 Volt-Steckdose an das Stromnetz angeschlossen

werden. Ein Festanschluss an das Stromnetz zur Nutzung von Hoch- und Niedertarifen, bzw. von Tarifen für fest angeschlossene abschaltbare Raumwärmeerzeuger ist nach Entfernen des Steckers je nach Region und Stromanbieter möglich. Die Raumtemperaturregelung erfolgt grundsätzlich über eine Thermostat Regelung. Es gibt Thermostate in verschiedenen Größen und Funktionsweisen.

Anschlussleistung: 360 W

Anschlussspannung : ~ 230 V 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Oberfläche: Einscheibensicherheitsglas

Farbe: Spiegel chromatiert

Bedruckung: nein

Montage: Decke oder Wand

Abmessungen L/B/T : 530/630/24 mm

Schutzart: IP 54 (Festanschluss)

Gewicht : 8,4 kg

Fabrikat : REDPUR Modell: Reflex 360W

Menge: ................................    Einheit: Stk	EP: ..................................    GP: ..................................

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

Pos.002	REDPUR Infrarotheizung Reflex, 650 W, 230 V

Von REDPUR GmbH

REDPUR Infrarotheizung Reflex (Spiegelheizung), 650 W, 230 V Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage. Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte möglich. Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesunde Wärmeverteilung im gesamten Raum. Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit Wandabstand nur 3,5 cm. Heizleiter mit über 400 einzelnen Filamenten, 2 selbständig rückstellende Sicherheitstemperaturbegrenzer in jedem Heizkörper integriert. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung über Raumtemperaturregler oder  Funk-Raumtemperaturregler (beide Sonderzubehör) möglich. 72 Monate Herstellergarantie.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, TÜV geprüfte Sicherheit, RoHS Konformität, IGEF geprüft

Halterung: verspannungsfreies, verdecktes REDPUR 2-Punkt Haltesystem mit Sicherungsautomatik

Montagehinweise:

Wenn eine Wandmontage aus Platzgründen ausgeschlossen ist, so kann man REDPUR-Heizelemente auch an der

Decke montieren. WICHTIG: Bei der Montage auf Beschattung achten (Gardinen, Möbel, usw. REDPUR Heizelemente

sind mit einem Netzstecker ausgestattet, mit dem sie an eine 230 Volt-Steckdose an das Stromnetz angeschlossen

werden. Ein Festanschluss an das Stromnetz zur Nutzung von Hoch- und Niedertarifen, bzw. von Tarifen für fest angeschlossene abschaltbare Raumwärmeerzeuger ist nach Entfernen des Steckers je nach Region und Stromanbieter möglich. Die Raumtemperaturregelung erfolgt grundsätzlich über eine Thermostat Regelung. Es gibt Thermostate in verschiedenen Größen und Funktionsweisen.

Anschlussleistung: 650 W

Anschlussspannung : ~ 230 V 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Oberfläche: Einscheibensicherheitsglas

Farbe: Spiegel chromatiert

Bedruckung: nein

Montage: Decke oder Wand

Abmessungen L/B/T : 1030/630/24 mm

Schutzart: IP 54 (Festanschluss)

Gewicht : 16,8 kg

Fabrikat : REDPUR Modell: Reflex 650W

Menge: ................................    Einheit: Stk	EP: ..................................    GP: ..................................

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)

Pos.003	REDPUR Infrarotheizung Reflex, 950 W, 230 V

Von REDPUR GmbH

REDPUR Infrarotheizung Reflex (Spiegelheizung), 950 W, 230 V Für senkrechte oder waagrechte Wandmontage. Festanschluss, unsichtbarer Elektroanschluss hinter der Platte möglich. Behagliche Strahlungswärmeabgabe wie bei einem Kachelofen, gleichmäßige, gesunde Wärmeverteilung im gesamten Raum. Raumsparendes Heizsystem, Tiefe mit Wandabstand nur 3,5 cm. Heizleiter mit über 400 einzelnen Filamenten, 2 selbständig rückstellende Sicherheitstemperaturbegrenzer in jedem Heizkörper integriert. Verschleiß- und wartungsfrei. Komfortable Temperaturregelung über Raumtemperaturregler oder  Funk-Raumtemperaturregler (beide Sonderzubehör) möglich. 72 Monate Herstellergarantie.

Qualitäts- und Sicherheitszeichen: CE-Zeichen, TÜV geprüfte Sicherheit, RoHS Konformität, IGEF geprüft

Halterung: verspannungsfreies, verdecktes REDPUR 2-Punkt Haltesystem mit Sicherungsautomatik

Montagehinweise:

Wenn eine Wandmontage aus Platzgründen ausgeschlossen ist, so kann man REDPUR-Heizelemente auch an der

Decke montieren. WICHTIG: Bei der Montage auf Beschattung achten (Gardinen, Möbel, usw. REDPUR Heizelemente

sind mit einem Netzstecker ausgestattet, mit dem sie an eine 230 Volt-Steckdose an das Stromnetz angeschlossen

werden. Ein Festanschluss an das Stromnetz zur Nutzung von Hoch- und Niedertarifen, bzw. von Tarifen für fest angeschlossene abschaltbare Raumwärmeerzeuger ist nach Entfernen des Steckers je nach Region und Stromanbieter möglich. Die Raumtemperaturregelung erfolgt grundsätzlich über eine Thermostat Regelung. Es gibt Thermostate in verschiedenen Größen und Funktionsweisen.

Anschlussleistung: 950 W

Anschlussspannung : ~ 230 V 50 Hz

Elektromagnetische Verträglichkeit: Elektrosmogarm

Oberfläche: Einscheibensicherheitsglas

Farbe: Spiegel chromatiert

Bedruckung: nein

Montage: Decke oder Wand

Abmessungen L/B/T : 1430/630/24 mm

Schutzart: IP 54 (Festanschluss)

Gewicht : 23,3 kg

Fabrikat : REDPUR Modell: Reflex 950W

Menge: ................................    Einheit: Stk	EP: ..................................    GP: ..................................

Einheitspreise in Euro (niedrig/mittel/hoch)